Объявление №35

КГП на ПХВ «Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница» ГУ УЗАО объявляет о начале проведения закупа способом тендерной документаций (далее - тендер закуп) по закупу медицинской техники:

| № | Название | Описание | Кол‐во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловизионная сетевая цилиндрическая видеокамера | Технология 256x192 VOx без охлаждения Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки ∙ 1/2.8” 2Мп Sony CMOS, прогрессивная развертка Поддержка ROI, обнаружения движения, цветовые палитры Поддержка измерений температуры тела Точность измерения: макс. (±0,3°C, с Black Body) ∙ Активное сдерживание с помощью прожектора и сирены 2 встроенных тревожных входа, 2 тревожных выхода ∙ Карта памяти Micro SD, IP67, PoE | 1 |
| 2 | Излучатель калибровочный "Blackbody" | Устройство задающее абсолютное значение температуры для того, чтобы тепловизионная интеллектуальная камера могла определить температуру с наименьшей погрешностью | 1 |
| 3 | 16‐канальный сетевой видеорегистратор 1U8PoE с искусственным интеллектом NVR5216‐ 16P‐I/ или NVR5216‐8P‐I | 16 или 8 ‐ канальный доступ к IP‐видео Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Поток защиты периметра до 16 каналов Видеопоток распознавания лиц до 4 каналов Обработка до 24 изображений лиц в секунду До 20 баз данных с 100.000 изображениями лиц в целом 1‐8 портов PoE поддерживают ePoE & EoC Поддержка до 4 камер телевизорам в одном HDD ‐ 4T > Монитор 19” | 1 |
| 4 | Крепления | Монтажные материалы и кронштейны для установки Камеры и черного тела на объекте | 2 |
| Стоимость одного полного комплекта составляет: Цена указана с учетом монтажа | 7 500 000,00 |

Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №375 от 04.06.2021г.
Адрес Заказчика: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: по заявке заказчика
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP

Срок оплаты: 90 дней, со дня поставки товара 
Место представления /приема/ документов:  Алматинская область, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание КГП на ПХВ «Енбекшиказахская ММБ» Управление здравоохранения Алматинской области).

Прием заявок начинается с 01.07.2022  г. 10:00  часов
Окончательный срок подачи документов: 22 июля 2022 г. до 10-00 часов.
Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерной документаций:
22 июля 2022 г., в 14-00 часов, в кабинете государственных закупок